Operačný program bratislavský kraj

Prioritná os 1: Infraštruktúra, opatrenie 1.1: Regenerácia sídel

Kód výzvy: OPBK/2012/1.1/09

Skupina aktivít 1.1.2 – Samostatné dopytovo orientované projekty regenerácie sídel predstavujú projekty zamerané na obnovu a rozvoj fyzického životného prostredia sídiel Bratislavského kraja a podporujúce nasledujúce aktivity:

  - úprava verejných priestranstiev  vrátane ihrísk

  - úprava prvkov verejnej zelene

  - rekonštrukcia a budovanie verejných osvetlení

Názov projektu: Vybudovanie športovo-oddychovej zóny v obci Závod

Stupeň projektu: Projekt pre realizáciu stvaby

Charakter stavby: revitalizácia, novostavba

Investor: Obec Závod

Parcela registra „C“ číslo: 3035/1 ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 9040 m2

List vlastníctva: 1465, Katastrálne územie: Závod, Obec: Závod, Okres: Malacky, Kraj: Bratislavský

Výlučný vlastník vo veľkosti 1/1: Obec Závod, Závod č. 423, Slovenská Republika

Začiatok realizácie aktivít projektu: 03/2013

Dĺžka realizácie proejktu: 18 mesiacov

Ukončenie  realizácie aktivít projektu: 08/2014

Autor projektu: Ing. arch. Rút Ožvátová

Projektant: arch real, s.r.o., Košická č. 52, 821 09 Bratislava, IČO: 35 839 562

Podklady: Polohopisný a výškopisný plán č. 35 772 719-23/2012 zo dňa 17.-20.3.2012 v súradnicovom systéme JTSK, výškovom systéme Bpv, vyhotovený Viliam Pavelka, 900 62 Kostolište č. 369, IČO: 344 731 81

Cieľom projektu v súlade s cieľmi opatrenia je zvýšiť kvalitu života v sídlach Bratislavského kraja – Obce Závod.

Prostredníctvom integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí sa zvýši kvalita života predovšetkým v mestských oblastiach ohrozených alebo  postihnutých fyzickým zničením a sociálnym vylúčením.

Formou samostatne dopytovo orientovaných projektov regenerácie sídiel zameraných na obnovu a rozvoj fyzického životného prostredia  sa dosiahne vyššia kvalita života v sídlach Bratislavského kraja – obci Závod. Oprávnený projekt má riešiť komplexnú revitalizáciu dôležitého priestorového areálu v intraviláne mesta/obce (úlohu dôležitého priestorového areálu môže plniť verejné priestranstvo ako je napr. námestie, oddychová alebo centrálna zóna mesta/obce).

V riešenom projekte ide o úpravu ucelených celkov (chodníkov, námestíčok, spevnených plôch), obnovu verejnej zelene, budovanie detského ihriska a ihriska s multifunkčným využitím.

Podľa podmienok Operačného programu bratislavského kraja, Prioritnej osi 1: Infraštruktúra, opatrenia 1.1: Regenerácia sídel, Kódu výzvy: OPBK/2012/1.1/09, je možné regenerovať časť sídla/obce len v území vo vlastníctve obce s určenou skupinou aktivít 1.1.2 nasledovne:

Samostatne dopytovo orientované projekty

- úpravy verejných priestranstiev ucelených celkov dôležitých priestorových areálov obcí a miest (chodníkov, námestí, spevnených plôch, zastávok, parkový mobiliár, fontány),

- obnova verejnej zelene (terénne a sadové úpravy, výsadba zelene),

(Pre účely OPBK sa pod verejnou zeleňou rozumie súbor všetkých živých a neživých prvkov na ucelenom verejnom priestranstve v intraviláne obce/mesta, kde jej užívanie nie je obmedzené časom ani druhom návštevníkov.  Za verejnú zeleň sa pre účely OPBK považujú parky a parčíky, menšie parkovo upravené plochy, sídlisková zeleň, zeleň ulíc, sprievodná zeleň vodných plôch a vodných tokov, bodová zeleň – solitéry, rekreačná zeleň (lesopark).Túto aktivitu nie je možné nahrádzať realizáciou terénnych a sadových úprav v rámci realizácie aktivity „budovanie a rekonštrukcia detských ihrísk a ihrísk  s multifunkčným využitím“.

- budovanie a rekonštrukcia detských ihrísk a ihrísk s multifunkčným využitím (podpora len certifikovaných výrobkov) -mobiliár (napr. lavičky, odpadkové koše, zábrany a pod.), pevne  zabudované vybavenie ihriska (napr. bránky, stojany na koše (vrátane košov), stĺpiky, ochranné siete,mantinely a pod.), súvisiace terénne a sadové úpravy, vrátane vybudovania prepojenia na existujúce komunikácie za účelom sprístupnenia ihrísk širokej verejnosti, pričom tieto prepojenia musia spĺňať podmienky bezbariérovosti). Budovanie a rekonštrukcia detských ihrísk a ihrísk s multifunkčným využitím nie je možná vo vyhradených areáloch.

(Pre účely OPBK sa:

  - pod ihriskom s multifunkčným využitím rozumie ihrisko, ktorého účelom je vytvoriť podmienky na zmysluplné a aktívne využitie voľného času pre všetky vekové kategórie. Ide o upravenú plochu určenú na  vykonávanie  viacerých rekreačno-voľnočasových športových aktivít počas celého roka, bez určenia rozmerov s  vybavením na voľno časové športové aktivity.

  - pod vyhradeným areálom rozumie areál, ktorého užívanie je obmedzené časovo alebo druhom návštevníkov. Za vyhradený areál sa pre účely OPBK považuje  najmä školský areál, areál zdravotníckeho zariadenia, areál kúpaliska, areál telovýchovného a rekreačného zariadenia a cintorín.)

- rekonštrukcia mostov a lávok v nadväznosti na realizáciu investičných aktivít podľa bodov 1. až  3. ,

- rekonštrukcia verejných osvetlení za účelom zníženia energetickej náročnosti na území podľa bodov 1. až 4., a to:

- výmena existujúcich svietidiel a svetelných zdrojov za energeticky menej náročné vrátane nosných a podporných konštrukcií,

- doplnenie svietidiel a svetelných zdrojov vrátane nosných a podporných konštrukcií za účelom splnenia požiadaviek platných svetelno-technických noriem, výlučne v súvislosti s výmenou existujúcich svietidiel a svetelných zdrojov,

- výstavba nových vetiev verejného osvetlenia v prípadoch, keď je efektívnejšie vybudovanie novej vetvy osvetlenia ako jeho rekonštrukcia alebo v prípadoch, kde nie je vybudovaná staršia vetva osvetlenia v tých častiach sídiel, kde je vybudovanie verejného osvetlenia nevyhnutné, pričom podiel NFP na nové vetvy verejného osvetlenia neprekročí 30% celkového NFP na projekt,

- inštalácia moderných systémov riadenia a monitorovania osvetlenia,

- úprava, výmena a inštalácia nových elektrorozvádzačov v súvislosti s budovaním a modernizáciou systému verejného osvetlenia,

- rekonštrukcia káblových rozvodov súvisiacich s modernizáciou systému verejného osvetlenia,

- stavebné práce nevyhnutné na vybudovanie a modernizáciu verejného osvetlenia,

- výdavky na uvedenie do užívania (revízna správa).

- nevyhnutná rekonštrukcia parkovacích plôch určených na nekomerčné využitie na území podľa bodov 1. až 5., pričom celkový počet takto podporených parkovacích miest nesmie prekročiť hodnotu 0,02 parkovacieho miesta na 1 obyvateľa mestskej oblasti (zaokrúhlené na celé čísla nadol) - táto aktivita je oprávnená len pre čiastkové projekty ISRMO,

- výdavky na realizáciu podporných aktivít projektu do maximálnej výšky 3 % schválených oprávnených výdavkov na realizáciu hlavných aktivít projektu, a to:

- výdavky na spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie potvrdenej autorizovanou osobou  a zároveň potvrdenou v  zmysle stavebného zákona, resp. zákona č. 364/2004 Z. z. (vodný zákon) vrátane položkového rozpočtu, maximálne však do výšky 10000 EUR a

- výdavky spojené s informovaním a publicitou v súvislosti s realizáciou projektu, maximálne však do výšky 500 EUR.

Minimálny rozsah operácií v rámci jedného samostatne dopytovo orientovaného projektu zahŕňa aspoň tri z uvedených operácií 1. až 5.

Na základe vyššieuvedených podmienok sú v riešenom/vymedzenom území navrhnuté hlavné aktivity:

1. úprava verejného priestranstva (chodníky, spevnené plochy, námestíčka, parkový mobiliár – lavičky, smetné koše, stojany pre bicykle), začiatok realizácie aktivity 03/2013, ukončenie realizácie aktivity 06/2014

2. obnova verejnej zelene (sadové úpravy, výsadba zelene, výsev trávy), začiatok realizácie aktivity 03/2014, ukončenie realizácie aktivity 08/2014

3. vybudovanie detského ihriska  (s lavičkami, smetnými košmi a stojanom pre bicykle) a vybudovanie multifunkčného ihriska (s pevne  zabudovaným vybavením ihriska - bránky, stojany na koše (vrátane košov), stĺpiky, ochranné siete, mantinely a pod., vybudovanie bezberiérového prepojenia na existujúcu verejnú komunikáciu za účelom sprístupnenia ihriska širokej verejnosti) začiatok realizácie aktivity 06/2013, ukončenie realizácie aktivity 12/2013

Lokalita/popis pozemku a prevádzky:

zastavané územie obce – intravilán, rovinatý terén v rozhraní 161,20 mnm až 161,91 mnm, prístupný z verejnej komunikácie, orientovaný na severovýchodnú stranu Obecného úradu, pokrytý na východnej strane ihličnatýmu stromami - borovicami, súborom krovín – borievkami plazivými, v severovýchodnej časti listnannými stromami – brezy, ostatné stromy lipy, zelená plocha -  tráva, chodníky zo zámkovej dlažby červenej farby so šedými obrubníkmi, nespevnená plocha ako prístupová komunikácia pre potreby obecného úradu a v severnej časti o ploche cca 2000 m2 je pozemok pokrytý sutinou, betónovými plochami a stavebným odpadom ( betónové tvárnice, kovové stĺpiky, drevený odpad a biologický odpad vo forme suchej poľnej trávy, ktorý bude zlikvidovaný investorom stavby na vlastné náklady pred realizáciou stavby a zrovnaný na úroevň +-0,000, totožnej s výškovou kótou 161,480 mnm. Pozemok je vhodný na naplnenie predmetných aktivít regenerácie sídel.

Celková rozloha vymedzeného územia:  4 954,71 m2

Pozemok je napojený na verejnú prístupovú komunikáciu, vo vlastníctve obce je parkovisko pre osobné motorové vozidlá, ktoré nie je predmetom projektu a nenachádza sa v riešenom vymedzenom území. Projekt nerieši rekonštrukciu existujúcich svietidiel, osadené pozdĺž existujúceho chodníka na parc. č. 3035/1 ostavávajú v pôvodnom stave a umiestnení, tak isto aj existujúci chodník nie je predmetom proejktu a je vyčlenený z vymedzeného územia. Projekt zároveň nerieši napojenie vymedzeného územia na žiadne verejné inžinierske siete a ani v rámci vymedzeného územia nerieši prípojky verejných inžinierských sietí.

Urbanistické, architektonické a stavebno- technické riešenie:

Urbanistické a plošné riešenie:

projekt Vybudovania športovo-oddychovej zóny v obci Závod rieši zónu v centre obce, umiestnenú v severovýchodnej časti od Obecného úradu v intraviláne obce, rešpektuje danosť územia, lokalitu, orientáciu k svetovým stranám a geologické podmienky. Rešpektuje prevádzkové vzťahy a potreby obyvateľov vo vymedzenom území, t.j. prechod od parkoviska cez parcelu č. 3035/1 k prevádzke Pošty umiestenenej v objekte Obecného úradu, kďe sa navrhuje nový chodník, aby túto potrebu naplnil, ďalej zachováva pôvodné pešie komunkácie (chodníky) spájajúce Obecný úrad s verejnou komunkáciou v severnej časti pri vstupe nespevnenou plochou do areálu Obecného úradu. V tejto časti sa ďalej navrhuje námestíčko ako oddychová zóna s lavičkami, smetnými košmi a stojiskom pre bicykle, v centrálnej časti vysadená kvitnúcimi kvetmi Floxu, ďalej objekt detského ihriska, kde sú 4 nové prvky detského ihriska, plocha je vysypaná drobným štrkom, lokalita je doplnená o lavičky, smetné koše a stojisko pre bicykle. Existujúca zeleň je zachovaná až na výrub 1 stromu a je doplnená o ihličnaté stromy Sekvojovca mamutieho a plochy krovín Borievky plazivej. V sevrovýchodnej časti je navrhnutá spevnená plocha/chodník o š=6,2 m, ktorá slúži zároveň ako bezberiérový prístup verejnosti a pre rýchlu zdravotnícku pomoc, hasičov či políciu s výlukou prístupu ostatných motorových vozidiel k objektu multifunčného ihriska umietsneného v severnej časti vymedzeného územia. Multifunkčné ihrisko o rozmeroch 18x33 m spĺňa veľkostné kritéria pre hru basketbalu, volejbalu, tenisu a futbalu. Objekt je doplnený o lavičky, smetné koše, stojisko pre bicycle, existujúca zeleň je doplnená o nové stormy a vysiata novou trávou. Medzi spevnenou plochou a objektom multifunkčného ihriska je zachovaná existujúca vysoká zeleň, ktorá je využitá ako oddychová zóna s dvoma námestičkami s lavičkami, smetnými košmi a kvitnúcimi kvetmi. Prepojenie madzi nimi a napojenie na spevnenú plochu je zabezpečené chodníkmi.

Architektonicko-stavebné riešenie:

architektonické riešenie vymedzeného územia zachováva identitu a výraz danej lokality. Existujúca časť vymedzeného územia, charakterizovaná ako kultivovaná a lokalizovaná vo východnej časti od OÚ, sa spája s časťou vymedzeného územia, lokalizované v sevrenj časti od OÚ, ktoré je nekultivované, chrakterizované ako skládka stavebného odpadu a proejkt tieto dve časti prepája a dáva im rovnaký výrazový, prevádzkový a funkčný charakter, t.j. zóna oddychu a športu. Tieto funkcie napĺňa výrazovými prostriekami ako sú námestíčka zo zámkovej dlažby šedej farby – spevnené plochy kruhového tvaru v centrálnych zónach doplené o kvitnúce kvety, tieto plochy rešpektujú existujúcu vysokú zeleň a tá je zároveň doplnená aj o ďalšiu vysokú ihličnatú zeleň a súbor ihličnatých krovín, aby sa vytvoril zelený celok. Chodníky z červenej zámkovej dlažby a spevnené plochy zo šedej zámkovej dlažby rešpektujú pôvodné prevádzkové vzťahy vo vymedzenom území a priamimy trasami prepája dôležité vstupy do vymedzeného územia a pretína vo výraze vytvorené nové okrúhle plochy dané plohou vysokej zelene. Citlivo je zakomponované nové detské ihrisko, v dostatočnej vzdialenosti od miestnej verejnej komunikácie a objekt multifunkčného ihriska je osadený do spevnenej plochy zo zámkovej dlažby šedej farby. V okolí je vysoká zeleň a tráva, ktorá zmierňuje pocit betónovej plochy. Všetky lavičky, odpadové koše a stojiská sú riešené ako kombinácia kovu a dreva, stojiská pre bicycle len kov. Sú osádzané po obvode spevnených plôch.

Zemné práce:

sa týkajú výkopových prác, t.j. výkopy pre základové pásy betónových lôžok pre betónové obrubníky chodníkov a spevnených plôch, samotné výkopy pre chodníky, spevnené plochy a plochy námestíčok a plochy pre výsyp štrkom detského ihriska, výkopy jám pre novú výsadbu vysokej zelene a kríkov, odobratá zemina v kombinácii s trávou sa bude odvážať a skladovať na mieste určenom investorom, v priestoroch obce, dažďová voda sa materiálovo-technickou skladbou spevnených plôch, chodníkov a námestičok nebude nikde zdržiavať, materiál ju vsiakne a prepustí do podložia, multifunkčné ihrisko je pokryté umelou trávou so vsypovým materiálom, podložená drťou na zhutnenom upravenom povrchu (po odobratí zeminy čo zabezpečí dodávateľ), dažďová voda z nášľapnej vrstvy je vsakovaná a odvádzaná  do podložia.

Odpad počas realizácie:

Počas realizácie stavby je predpokladaný vznik stavebného odpadu podľa Prílohy č. 1 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 284/2001 Z.z. z 11. júna 2001, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, nasledovne:

17 01 Betón, dlaždice, obkladačky a keramika

17 01 01 betón (O)

17 01 07 zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 (O)

17 02 Drevo, sklo, plasty

17 02 01 drevo (O)

17 02 03 plasty (O)

17 04 Kovy (vrátane ich zliatin)

17 04 05 železo a oceľ (O)

17 05 Zemina (vrátane výkopovej zeminy z kontaminovaných plôch, kamenivo a materiál z bagrovísk)

17 05 06 výkopová zemina iná akouvedená v 17 05 05 (O)

17 09 Iné odpady zo stavieb a demolácií

17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 (O)

20 02 Odpady zo záhrad a parkov (vrátane odpadu z cintorínov)

20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad (O)

20 02 02 zemina a kamenivo (O)

Množstvo odpadov, ktoré vzniknú pri búracích prácach (viď výkres č.04) je nasledovný:

- asfalt 292,732 m2

- betónový obrubník 17,775 m2

- betónová plocha 238,517 m2

- drôtené oplotenie 15,707 bm

- odpadkový kôš 1ks

- oceľové zábradlie 132,243 bm

- drevo a konáre stromov 1ks

- zemina a kamenivo cca 1 500 m2

Objemové množstvo nie je možné presne definovať a v zmysle stavebného zákona je dodávateľ stavby povinný priebežne takto vzniknutý odpad odstraňovať a likvidovať. Tento odpad nezničusťuje životné prostredie, pokiaľ bude zlikvidovaný v súlade so zákonom.

Stavenisko:

je navrhnuté vo vymedzenom území, na parc.č. 3035/1, v severnej časti o ploche 165,63 m2  (viď výkr. č. 04) po odstránení stavebného odpadu a zrovnaní terénu, je prístupné z verejnej komunikácie aj s možnosťou uzatvorenia, plocha nie ja zastavaná žiadnymi objektami.

Ochranné pásma, chránené územia, geologické pomery, ochrana stavby pred škodlivými vplyvmi:

Ochranné pásmo a chránené územie sa vo vymedzenom území nenachádza.

Škodlivé vplyvy a účinky nie sú vo vymedzenom území známe.

Geologické pomery:

- klimatické podmienky: vplyvom západného prúdenia oceánskeho vzduchu je územie vlhké so zmiertnenými teplotami, podnebná oblasť veľmi teplá – najviac slnečného svitu, najviac letných dní, pestovanie najnáročnejších plodín, málo zrážok do 400 mnm, priemerná teplota 8 -10 st. C, priemerné zrážky 500-600 mm, prevládajúce západné alebo severozápadné prúdenie vetra

- vymedzené územie z hľadiska geomorfologického členenia Slovenska je súčasťou oblasti Záhorskej nížiny ( pásmo medzi Malými Karpatami a riekou Moravou, delená na Borskú nížinu a Chvojnickú pahorkatinu ) s nadmorskou výškou 161 mnm,

- seizmicita: vo vzťahu k vymedzenému územu sa nenachádzajú epicentá s historicky doložených zemetrasení, najbližšie ležia Lozorno s epicentrálnou intenzitou 6 st. MSK a Stupava 7st. MSK, kde ohnisková oblasť je situovaná vo Veľkých Levároch, pri posudzovaní je vymedzené územie neohrozené významnejšími seizmickými vplyvmi,

- geologické a hydrogeologické podmienky: kvartérne piesky a štrky nivných území a štrkopiesky význačnejších terás a náplavových kuželov sa vyznačujú dobrou až veľmi dobrou pórovou priepustnosťou, ďalej viate piesky a duny sú charakteristické slabou až dobrou pórovou priepustnosťou, súvrstvie ílov, slieňov a pieskov, prekryté sprašou sa vyznačujú dobrou až slabou pórovou priepustnosťou. Na tieto sedimenty sú viazané artézske vody s negatívnou hladinou. Pre súvrstvie íly, sliene, piesky a pieskovce je chrakteristická puklinová/slabá pórová priepustnosť.

- hladina podzemmej vody v piesčitých štrkoch zväčša s hlinitým pokryvom sa pohybuje od 0-2-5 m p. t., sedimenty sú málo zvodnené a vo viatych pieskoch, ktoré sú stredne zvodnené kolíše od 0-5 m p.t.

Riešený projekt v aktivite číslo:

1.  úprava verejného priestranstva (chodníky, spevnené plochy, námestíčka, parkový mobiliár  – lavičky, smetné koše, stojany pre bicykle) zahŕňa:

-     nové chodníky o šírke 1 500 mm, červená zámková dlažba, šedé obrubníky spájajúce jednotlivé námestíčka, v celkovej dĺžke 100,295 m, t.j. 0,100 295 km, o celkovej ploche 150, 443 m2

-  nový chodník pozdĺž vymedzeného územia vo východnej časti, popri pôvodnom železnom plote, o šírke 2 000 mm, červená zámková dlažba, šedé obrubníky, v celkovej dĺžke 87,500 m, t.j. 0,087 500 km, o celkovej ploche 175, 000 m2

- spevnené plochy o šírke 6 200 mm, ako bezbariérový prístup k multifunkčnému ihrisku, šedá zámková dlažba, šedé obrubníky, v celkovej dĺžke 40,950m, t.j. 0,040 950 km, o celkovej ploche 253,890 m2

- spevnená plocha pokracujúca k multifunčnému ihrisku o šírke 3 900 mm o dĺžke 15,865 m a o ploche 61,874 m2, červená zámková dlažba, šedé obrubníky, pokračujúc pod uhlom 42 st. k multifunkčnému ihrisku o ploche 100,466 m2, spolu o celkovej ploche 162,340 m2

- spevnená plocha okolo multifunčného ihriska, šedá zámková dlažba, šedé obrubníky, rešpektujúc pôvodnú podzemnú betónovú stavbu funkčného septika, o celkovej ploche  495,458 m2

- námestíčka v počte 3 ks kruhových tvarov, v strede vysadené kvitnúce kvety, polomery (viď výkr. č. 06), šedá zámková dlažba, šedé obrubníky, o výmerach 148,7 m2, 65,94 m2 a 48,589 m2, spolu o celkovej výmere  263,229 m2

- nový parkový mobiliár: lavičky v kombinácií drevo/kov v počte 52,00 ks

smetné koše v kombinácií drevo/kov počte 13,00 ks

stojiská pre bicykle kov v počte 5,00 ks

Predmetná aktivita rešpektuje pôvodnú kominkčnú prevádzku, vrátane chdníkov zo zámkovej dlažby a napája na ňu ostatné navrhované plochy, dopĺňa územie o parkový mobilár.

- obnova verejnej zelene (sadové úpravy, výsadba zelene, výsev trávy) zahŕňa:

- výsadba ihličnatých stromov vo vymedzenom území Sequoiadendron giganteum/sekvojovec mamutí  v počte 22,00 ks

- výsadba ihličnatých krovín Juniperus horizontalis/borievka plazivá v počte 9,00 ks

- výsadba kvetov/trvaliek Phlox subulata/flox o celkovej ploche 38,885 m2

- výsev novej trávy/univerzálna trávna zmes na trávniky parkového typu o celkovej ploche 703,063 m2, jedná sa plochu v severnej časti od objektu obecného úradu – v okolí multifunkčného ihriska a plochou, kde sú vytvorené dve námestíčka, vedľa spevnenj plochy vedúcej k multifunkčnému ihrisku, pod existujúcou vysokou zeleňou, pod brezami, ostatná trávnatá plocha ostáva pôvodná

Predmetná aktivita rešpektuje pôvodnú zeleň a geologické pomery vo vymedznom území, v projekte je navrhnutá taká zeleň, ktorá vyhovuje daným klimatickým podmienkam a dopĺňa parkový parter v horiyontálnom smere, nakoľko pôvodná vysoká zeleň svojou úpravou stráca svoju celistvosť a nová zleň túo medzeru vypĺňa (plazivá borievka a sekvojovec mamutí v tvaru kužeľov). Zároveň nová zeleň oddeľuje verejné komunikácie od športovo-oddychovej zóny a vytvára intimitu daného miesta - nový GENIUS LOCI v Obci Závod.

3.   vybudovanie detského ihriska  (s lavičkami, smetnými košmi a stojanom pre bicykle) a vybudovanie multifunkčného ihriska (s pevne  zabudovaným vybavením ihriska - bránky, stojany na koše (vrátane košov), stĺpiky, ochranné siete, mantinely a pod., vybudovanie bezberiérového prepojenia na existujúcu verejnú komunikáciu za účelom sprístupnenia ihriska širokej verejnosti)

- nové multifunkčné ihrisko v počte 1 ks o celkovej plocha ( 18 x 33 m ) 594 m2 s prislúchajúcimi plochami brániek pre futbal, basketball, tenis a volejbal s pevne  zabudovaným vybavením ihriska - bránky, stojany na koše vrátane košov, stĺpiky, ochranné siete a mantinely, bezbariérovo prístupné verejnosťou

- nové detské ihrisko v počte 1 ks, kruhového tvaru o celkovej ploche 113,040 m2, plocha vysypaná drobným riečnym štrkom frakcie 4,0 – 8,0 mm, zložené z prvkov detského ihriska v počte 4 ks – 1. drevený domček na stĺpikoch, so strieškou, rebríkom, oplotením a plastovou šmykľavkou, 2.  drevená šplhacia zostava v tvare kužeľa s lanovým výpletom, 3. dvojhojdačka – drevené stojky, kovovvý nosník, plastové sedačky s reťazami, 4. drevená hračka na kovovej pružine v tvare psa, prístupné verejnosti chodníkom zo zámkovej dlažby

Predmetná aktivita dopĺňa predovšetkým chýbajúce športové aktivity v Obci Závod a pre všetky vekové kategórie detí zabezpečuje pohyb a rozvoj športových daností.

Objektová sústava:

SO.01 Úprava verejného priestranstva ( chodníky, spevnené plochy, námestíčka ) – popis v aktivite č. 1 navrhovaného projektu

SO.02 Sadové úpravy ( výsadba výškovej zelene, kríkov, kvetov a výsev trávy ) – popis v aktivite č. 2 navrhovaného projektu

SO.03 Mobiliár ( detské ihrisko, lavičky, smetmé koše, stojiská pre bicykle ) – popis v aktivite č. 1 a č. 3 navrhovaného projektu

SO.04 Multifunkčné ihrisko  - popis v aktivite č. 3 navrhovaného projektu

Rozdelenie stavebných objektov na stavby:

      - stavba - SO.01 Úprava verejného priestranstva

      - stavba - SO.04 Multifunkčné ihrisko

      - stavba - SO.03 Mobiliár

      - stavba - SO.02 Sadové úpravy

V Bratislave, 04/2012

Vypracoval: Ing. arch. Rút Ožvátová

arch real, s.r.o.